# Kreisverwaltung Germersheim

Fachbereich 31

Az.: 19/1/0802/KNI/IM

Allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 2 UVPG im Rahmen eines immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens

Vorhaben:

Wesentliche Änderung der Windenergieanlage 3 im Windfeld Gollenberg  der Firma

juwi AG   in 76879 Knittelsheim, Außenbereich , Gemarkung Knittelsheim , Flurstück 1585  durch

Änderung des nächtlichen Betriebsmodes von Mode 4 auf Mode 2, Az: 19/1/0802/KNI/IM

Antragsteller:

Firma

juwi AG

Energie-Allee 1

55286 Wörrstadt

Prüfgrundlagen:

Der Änderungsantrag gem. § 16  BImSchG für die Änderung der Windenergieanlage 3,  Az.: 15/1/0397/KNI/IM von Mode 4 auf Mode 2, nach §§ 16 i.V.m. § 19 Abs. 3 BImSchG der Firma

juwi AG   in 76879 Knittelsheim, Außenbereich , Flurstück 1585   vom 03.07.2019 wurde der Kreisverwaltung Germersheim als zuständige Genehmigungsbehörde vorgelegt.

Die Daten für die allgemeine Vorprüfung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 2 UVPG sind im Wesentlichen in Kapitel 3 des Antrags enthalten.

Die Änderung der Windenergieanlage 3 im Windfeld Gollenberg gilt nach § 9 UVPG als Änderungsvorhaben. Für die ursprüngliche Genehmigung vom 02.01.2018 wurde im Zusammenhang mit insgesamt 7 Windkraftanlagen eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Somit ist gem. § 9 Abs.1 Ziffer 2 UVPG für das Änderungsverfahren der Windkraftanlage 3 in einer allgemeinen Vorprüfung festzustellen, ob die Änderung zusätzliche erhebliche nachteilige oder andere erheblich nachteilige Umweltauswirkungen hervorrufen kann.

Für dieses Vorhaben ist somit eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 2 in Verbindung mit § 9 Abs.4, §7  UVPG und Anlage 3 des UVPG durchzuführen.

Die allgemeine Vorprüfung wird gem. § 7 Abs.1 UVPG als überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Schutzkriterien durchgeführt.

Prüfung der Schutzkriterien

Von der beantragten Änderung des Betriebsmodes ist ausschließlich das Thema Schall betroffen. Schall hat nur Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit. Deshalb werden auch nur die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch geprüft.

Der genehmigte WEA-Typ für das WEA 3im Windfeld Gollenberg ist Vestas V126 mit 137m Nabenhöhe, einem Durchmesser von 126m und einer Nennleistung im Normalbetrieb von 3,3 MW.

Sofern die prognostizierten Schallimmissionen innerhalb des maximalen Immissionsrichtwertes der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA-Lärm) liegen, ist im allgemeinen davon auszugehen, dass keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch entstehen.

An den Immissionsortn 08 und 09 in einem reinen Wohngebiet (IR nachts= max. 35 dB), das an den Außenbereich (IR nachts= max. 45 dB) angrenzt, sind die Gemengegelage-Regelungen der TA-Lärm anzuwenden (IR nachts=Mittelwert aus 35 und 45 dB, somit also 40 dB).

Um die Immissionsrichtwerte an allen IO´s sicher einzuhalten, ist daher das WEA 3 nachts schalloptimiert zu betreiben.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen durch die Schallemissionen der 6 bereits errichteten WEA und der prognostizierten Emissionen der WEA 3 des hier vorgelegten Änderungsantrages auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu erwarten, wenn diese Anlagen nachts im Schalldrosselmode 2 betrieben werden.

Ergebnis der Prüfung/Feststellung

Die allgemeine Vorprüfung gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 2 UVPG ergibt, dass durch das Vorhaben nach Einschätzung der Kreisverwaltung Germersheim, aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 Abs. 2 bei der Zulassungsentscheidung zu berücksichtigen wären.

Somit wird festgestellt, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung auf Grundlage eines UVP-Berichtes gem. § 16 UVPG erforderlich ist.

Wesentliche Gründe der Entscheidung sind:

Die Luftschadstoffemissionen der Anlage werden nicht verändert.

Es entstehen keine neuen Abfallströme.

Zusätzliche Lärmemissionen sind nicht zu erwarten.

Zusätzliche natürliche Ressourcen müssen nicht genutzt werden

Auf schützenwerte Bereiche entstehen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen.

Kreisverwaltung Germersheim

26.09.2019

Im Auftrag

Silke Schirmer